|  | Site |  | Site 1 | Site 2 | Site 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| a | Water Width (m) |  | 0.67 | 0.6 | 0.36 | 0.65 | 1.13 | 1.05 | 0.83 | 0.97 | 2.38 | 2 | 2.34 | 2.5 |
| b | Wetted Perimeter (m) |  | 0.7 | 0.63 | 0.4 | 0.6 | 2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 0.8 |
| c | Water Depth | LHS | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.075 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.065 |
| d |  | M | 0.035 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.075 | 0.016 | 0.019 | 0.073 | 0.075 | 0.07 | 0.065 |
| e |  | RHS | 0.2 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.09 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
| f | Average Dept (m) = (LHS (c) + M (d) + RHS (e))/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g | Cross Sectional Area (m2) = Average Depth (f) x Water Width (a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | Height of Left Bank (m) |  | 1.02 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.38 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.26 | 0.15 | 0.23 |
| i | Left Bank to Water (m) |  | 0.6 | 0.9 | 1.11 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.75 | 0.8 | 0.8 | 0.93 | 0.31 | 0.34 |
| j | Height of Right Bank (m) |  | 0.9 | 0.88 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.47 | 0.94 | 0.56 | 1.71 | 1.18 | 1.36 | 1.38 |
| k | Right Bank to Water (m) |  | 0.5 | 0.76 | 1.8 | 1.1 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 4 | 0.3 | 1 | 3 |
| l | Channel Width (m) = (a) + (i) + (k) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m | Float Time (s) | i | 45 | 43 | 20 | 30 | 89 | 90 | 35 | 90 | 45 | 48 | 17 | 35 |
| n |  | ii | 44 | 45 | 29 | 35 | 87 | 87 | 51 | 88 | 46 | 34 | 19 | 45 |
| o |  | iii | 48 | 50 | 24 | 36 | 89 | 91 | 31 | 81 | 34 | 48 | 17 | 45 |
| p | Float Distance (m) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| q | Average Float time (s) time i(m) + time ii (n) + time iii (o) / 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r | Surface Velocity (ms-1) = float distance (p) / Average time (q) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s | Discharge (m3s-1) = Cross Sectional area (g) x Velocity ® |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t | Gradient (degrees) |  | -4 | -3 | -5 |  | -2 | -2 | -1 | -3 | -5 | -3 | -1 | -1 |